## Slide 1: VISITA AL CASEIFICIO COLLA

## Slide 2: Il caseificio Colla può lavorare solo latte nazionale (locale) che viene ricavato dalle tre mungiture giornaliere. Dal latte ricevuto si producono 30/40 forme di formaggio al giorno anche se il caseificio ne potrebbe produrre un centinaio (questo limite è fissato da norme legislative e se tale limite viene superato si incorre in una multa).
.

## Slide 3: PREPARAZIONE DEL LATTE MUNGITURA: la mungitura avviene meccanicamente, il latte viene raccolto e arrivato in caseificio viene messo all'interno di grandi contenitori chiamati MIXER.

## Slide 4: AFFIORAMENTO: all'interno dei mixer il latte viene lasciato a riposo per 10 ore in modo tale che il grasso, chiamato panna, risalga in superficie e possa essere tolto: l'80% il primo giorno e il restante 20% il giorno successivo (il formaggio grana è semi-grasso). Il latte parzialmente scremato è pronto per la lavorazione.

## Slide 5: FASI DELLA LAVORAZIONE FERMENTAZIONE COAGULAZIONE ROTTURA DELLA CAGLIATA ESTRAZIONE DELLA CAGLIATA e RIMOZIONE DEL SIERO FORMATURA 1 FORMATURA 2 SALATURA LA STAGIONATURA CONTROLLO DA PARTE DEL CONSORZIO

## Slide 6: FERMENTAZIONE: Il latte viene messo all’interno di FERMENTATORI (contenitori di acciaio di forma cilindrica) dove avviene l’acidificazione mediante l'utilizzo del siero innesto naturale

## Slide 7: COAGULAZIONE: il latte viene messo all'interno delle CALDAIE (contenitori internamente in rame e esternamente in acciaio) da 1000 l da cui si ricaveranno 2 forme di formaggio. All'interno di questi contenitori, si aggiungono caglio e lisozima. Qui avviene la coagulazione, con conseguente formazione della CAGLIATA (massa caseosa costituita da chicchi). Tutto questo avviene alla temperatura di 30°C circa.
COAGULAZIONE: il latte viene messo all'interno delle CALDAIE (contenitori internamente in rame e esternamente in acciaio) da 1000 l da cui si ricaveranno

## Slide 8: ROTTURA DELLA CAGLIATA: La cagliata viene disgregata con un apposito strumento, dopo portata a circa 50°C sotto agitazione e rotta di nuovo.

## Slide 9: ESTRAZIONE DELLA CAGLIATA E RIMOZIONE DEL SIERO: la massa caseosa dopo essersi ricompattata viene prelevata utilizzando una pala e un telo, separandola così dal liquido (siero) nel quale era immersa. Questo liquido prima veniva utilizzato come alimento per i suini mentre ora viene fatto raffreddare e utilizzato per la produzione della ricotta.

## Slide 10: FORMATURA 1 : la cagliata avvolta in un telo di lino viene messa nelle fascere di teflon, pressata e rivoltata. Viene applicato un dischetto di plastica, la placca di caseina, dove è scritto il marchio (in questo caso Grana Padano), il numero di matricola, il luogo di produzione e la sigla DOP (Denominazione d'Origine Protetta). Insieme alla placca di caseina viene messo uno stampo che ha un buco bianco dove verrà impresso un marchio dal Consorzio superati i 9 mesi di stagionatura.

## Slide 11: FORMATURA 2: il formaggio viene trasferito in un'altra stanza dove viene messo in uno stampo in acciaio che gli conferisce la sua caratteristica bombatura. Qui le forme restano per un paio di giorni e di tanto in tanto viene misurato il PH ossia il tasso di acidità. All'interno del formaggio sono presenti dei batteri che sviluppandosi permetteranno al formaggio di aumentare la sua consistenza.

## Slide 12: SALATURA: le forme vengono messe all'interno di apposite vasche (salamoie) contenenti acqua e sale tramite apparecchiature che funzionano come delle gru, ossia sollevano una struttura molto resistente, suddivisa in piani, che viene immersa e qui rimane per circa 20 giorni. I primi 10 giorni sono fondamentali per il processo di salatura, anche se il formaggio è ancora dolce all'interno, perché il sale durante questo periodo penetra solo per 1,5 cm sotto la crosta. Questo periodo è importante sia dal punto di vista microbiologico che organolettico: infatti viene conferito il caratteristico sapore, aroma e odore. Durante questa fase avvengono anche altri fenomeni: 1. la perdita di umidità 2. la trasformazione del lattosio in acido lattico grazie all'azione dei fermenti lattici. 3. la trasformazione della caseina, fosfoproteina responsabile della formazione dell'aroma. 4. la formazione della crosta leggermente più spessa.

## Slide 13: LA STAGIONATURA: Le forme vengono portate in magazzino dove stagionano, disposte su assi di abete austriaco e pulite periodicamente da macchine automatiche. Le più recenti vengono pulite più spesso mentre quelle più stagionate meno frequentemente.

## Slide 14: CONTROLLO DA PARTE DEL CONSORZIO: dopo questo periodo di stagionatura le forme vengono testate tramite: l'utilizzo del martello per battitura: Il formaggio viene colpito e, se provoca un suono pieno, significa che è perfetto ossia che non presenta all'interno dei "buchi", mentre se si avverte un suono vuoto, vuol dire che contiene delle piccole imperfezioni, importanti solo dal punto di vista estetico ma non pericolose dal punto di vista sanitario analisi sensoriale: gli stessi addetti utilizzano olfatto, vista e tatto per evitare di immettere sul mercato un prodotto con evidenti imperfezioni o nocivo per la salute del consumatore.

## Slide 15: PRODOTTI DI SCARTO DALLA LAVORAZIONE DEL GRANA siero: usato per la produzione della ricotta acqua: depurata e scaricata nel Po panna: utilizzata per fare il burro, ma in questo caseificio viene impiegata per arricchire la ricotta.